Vyhláška

k Zákonu 185/2001 Sb., v platném znění

týkající se požadavků na kvalitu kompostů

část vyhlášky o biodegradabilních odpadech

1. Rozsah a účel použití

1.1 	Vyhláška upravuje požadavky na kvalitu kompostů, druh a původ vstupních surovin, značení, uvádění do oběhu a vlastnosti výstupních produktů - kompostů.

1.2 	Komposty smějí být jako produkty uváděny do oběhu pouze tehdy, splňují-li požadavky této vyhlášky.

2. Oblasti použití kompostů jsou:

2.1	Třída Ia

v zemědělství ke zlepšení půdy, hnojení a k opatřením rekultivace a ochrany proti erozi orné půdy, v lesním hospodářství, luk a pastvin, pro pěstování zeleniny, vína, chmele, ovoce, zahradnictví, pro údržbu městské zeleně a sportovišť, pro použití ve vodohospodářských pásmech a chráněných územích. Patří sem také pěstování sazenic, zahrádkářství a jako surovina pro výrobu substrátu.

2.2 	Třída Ib

na plochách, které nespadají a nejsou ani do budoucna určeny k produkci potravin a krmiv; využití pro pěstování energetických rostlin, k pěstování technických a okrasných rostlin, dendrokultur, sazenic lesních stromků a kultur vánočních stromků, rekultivaci nebo jako příměsi při tvorbě rekultivační vrstvy v rámci opatření tvorby krajiny a u sportovních a rekreačních zařízení včetně obytných zón, parků, lesoparků a dětských hřišť.

2.2 	Třída II

K terénním úpravám a rekultivaci krajiny (např. po těžbě surovin); k obohacování antropogenních půd; použití kompostů k rekultivaci nebo jako příměsi při tvorbě rekultivační vrstvy na nezemědělských plochách, použití jako suroviny pro výrobu rekultivačního substrátu pro nezemědělské účely,  intravilánu v průmyslových zónách, při stavebních úpravách a výstavbách (silnice, železnice).

2.4	Třída III

k tvorbě rekultivačních vrstev u zabezpečených skládek a odkališť nebo jako příměsi rekultivačních vrstev v rámci povrchového těsnění skládek podle ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek a ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek. Použití kompostů jako suroviny pro filtrační náplň biofiltrů.

3. Definice pojmů

Archivní vzorek – uchovávané vzorky pro případné další rozbory

Biofiltr – zařízení pro biologický rozklad zápašných plynů

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) – jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír),

Systém sběru biologicky rozložitelných odpadů – systém založený na třídění odpadu u zdroje, kdy vlastník přináší tříděný bioodpad do sběrného místa

Separovaný sběr – sběr odpadu tříděného podle jednotlivých toků

Oddělený sběr – sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad, …) odděleně od ostatních

Homogenita – stejnorodost fyzikálních vlastností a chemického složení zakládky průmyslového kompostu svědčící o řádném zpracování surovin.

Humus – soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu, tyto látky jsou v různém stupni přeměny

Huminifikace – přeměna organických látek v humus

Homogenita – stejnorodost fyzikálních vlastností a chemického složení zakládky kompostu svědčící o řádném zpracování surovin.

Kompost – organický prostředek pro zlepšení půdy získaný řízenou biodegradací směsi sestávající hlavně z různých rostlinných zbytků, příležitostně s jiným organickým materiálem s omezeným obsahem minerálů mající deklarované kvalitativní znaky

Kompostárna – technologické zařízení, ve kterém za aerobních podmínek dochází ke zpracovávání organických surovin jejichž finálním produktem je kompost

Kompostování – je biologická metoda využívání BRO, kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje BRO na stabilizovaný materiál bohatý na humusové látky a rostlinné živiny.

Kompostovatelný odpad – biologicky rozložitelný odpad, z něhož při jeho minimálním obsahu v surovinové skladbě 50 %  vznikne během procesu kompostování kompost odpovídající některé ze tříd jakosti definovaných v této vyhlášce

Hromada kompostu – zpracovávané suroviny jsou vrstveny do hromad plošných nebo pásových. Pásové hromady mají trojúhelníkový či lichoběžníkový profil a mohou být různě vysoké - tvar budoucí hromady je daný typem používaného překopávače. Délka hromady je dána velikostí kompostovací plochy, popř. množstvím zpracovávaných surovin.

Zakládka kompostu - směs surovin organického původu, založená ve stejném termínu, na jedné či více hromadách

Kvartace – je zmenšování vzorku vyřazením dvou protilehlých čtvrtí, smícháním a znovu čtvrcením zůstatku, dokud není dosaženo požadované velikosti

Organické látky - sloučeniny uhlíku, vzniklé na základě schopnosti tohoto prvku vytvářet řetězce, kromě uhlíku bývají přítomny vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra a další

Lehce rozložitelné látky – látky, u kterých probíhá proces mineralizace a humifikace krátkou dobu nebo je možno je aplikovat i přímo (zejména zemědělské odpady, hnůj, rašelina aj.).

Těžce rozložitelné látky – látky, u kterých probíhá proces mineralizace a humifikace dlouhodobě a nesnadno a nebo které je třeba předfermentovat nebo upravovat (zejména stromová kůra, dřevní odpady, kapucín, rohovina aj.),

Cizorodé (rizikové) látky a prvky – látky a prvky, které nepříznivě ovlivňují zrání kompostů, půdní úrodnost, růst rostlin nebo je jejich příjem rostlinami nežádoucí s ohledem na možnost ohrožení zdraví lidí a zvířat a dále ty, jejichž hromadění v půdě je nežádoucí (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCB, PAU a AOX),

Nerozložitelné příměsi – látky, které se při procesu humifikace nemohou rozkládat (např. kameny, kovové předměty, sklo aj.),

Nerozpojitelné částice – částice rozměrů větších než 5 cm, které nelze rozdrtit tlakem ruky nebo které brání bezporuchovému provozu aplikační techniky (nerozložitelné příměsi, kusy dřev aj.),

Provozovatel kompostárny – fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za kompostárnu v souladu s platnou legislativou ČR a EU.

Původce - kdokoli, jehož činností vzniká odpad a kdokoli, kdo provádí předzpracování, smíšení nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna charakteru nebo složení odpadů

Vzorkování – soubor činností vedoucích k odběru vzorku

Vzorek – jedna nebo více vzorkovaných jednotek odebraných ze základního souboru (kompostu, BRO apod.) a určených k tomu, aby z nich byla získána informace o základním souboru,

Reprezentativní vzorek odpadu – taková část odpadu, kde podíly jednotlivých sledovaných složek odpadu a rozdělení hodnot sledovaného znaku (např. koncentrace) odpovídají poměrům vzorkovaného celku odpadu nebo vzorkované části tohoto celku.

Laboratorní vzorek – vzorek určený k laboratorním zkouškám,

Dílčí vzorek – množství materiálu odebrané z jednoho místa

Archivní vzorek – uchovávané vzorky pro případné další rozbory

Spirálový vzorkovač – zařízení sloužící k odběru vzorků

Šarže kompostu – je část kompostu, vyrobené jednotným postupem.

Technologie – postup výroby kompostů z odpadů zahrnující úpravu odpadů, homogenizaci, aeraci (termíny a způsob překopávek, intenzita a způsob nucené ventilace), fermentaci (minimální teplota a doba jejího udržení, celková doba zrání, z toho zdržení ve fermentoru, režim fermentoru, úprava vlhkosti) a úprava hotového výrobku (separace nežádoucích hmot, zrnitostní úprava aj.).

Vedlejší živočišné produkty – těla zvířat nebo jejich části nebo výrobky živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě včetně vajíček, embryí a spermatu,

Základní popis - základní informace o vstupních surovinách (druh a původ, složení, konzistence a další význačné vlastnosti),

4. Všeobecné požadavky na vstupní suroviny pro kompostování

4.1	Kompost, pokud je vyráběn z BRO, musí být jeho vstupní odpady uvedeny v Příloze 1 (Seznam kompostovatelných odpadů). Jako vstupní odpady pro kompost nesmí být použity vedlejší živočišné produkty, kromě případů uvedených v Nařízení 1774/2002 (ES) o vedlejších živočišných produktech (Příloha 2 - Omezení vyplývající z Nařízení 1774/2002 (ES) ).

4.2	Základní popis vstupních odpadů přijímaných na kompostárny:

a)	druh a původ odpadu,

b)	vzhled (zápach, barva, fyzická forma),

c)	katalogové číslo podle Vyhlášky MŽP č. 381/01 „Katalog odpadů“

d)	informace, které potvrzují, že odpad nepatří mezi odpady vyloučené podle Nařízení 1774/2002.

4.3 	Protokol o zakládce kompostu

O každé zakládce kompostu musí být vedeny záznamy obsahující údaje nezbytné pro kontrolu dodržení požadavků této vyhlášky. Minimálně musí obsahovat:

a) údaje o stanovišti zakládky kompostu,

b) množství použitých odpadů - dodržení receptury a velikosti zakládky kompostu,

c) údaje o technologii - dodržení technologie,

d) výsledky výstupní kontroly.

e) provozovatel kompostárny musí během kompostování zaznamenávat:

- odseparované součásti:

a to průběžně, nejméně jedenkrát měsíčně, množství a pohyb odpadů odseparovaných v průběhu kompostování. Zde je 
u jednotlivé frakce vždy nutno použít katalogové číslo, které odpad nejlépe popisuje.

- pro účely kontroly průběhu procesu kompostování:

- teplotu (během termofilní fáze po dobu nejméně 21 dnů při kompostování odpadů s důvodným podezřením na obsah patogenních organismů, u ostatních kompostů minimálně 10 dnů, během ostatních fází procesu podle zvolené technologie kompostování); způsob měření teploty lze přizpůsobit použité technologii kompostování.

- opatření k řízení procesu (údaj o termínu navážení odpadů, době překopávání, zavlažování, o provozu fermentorů a nucené ventilace, o spojování zakládek); údaje o vyskladňování příslušné zakládky – šarže (kam, k jakému použití, na jaký pozemek)

5. Všeobecné požadavky na technologii zpracování organických surovin kompostováním

Zakládka kompostu nebo provoz kompostárny či kompostoviště nesmí zhoršovat ani ohrožovat žádnou složku životního prostředí. Všeobecné požadavky na technologii zpracování organických surovin kompostováním jsou uvedeny v Příloze 5.

6. Požadavky na hotový kompost

6.1	V kompostech, u nichž vstupní suroviny tvoří BRO, nesmí být množství ani jedné ze sledovaných surovin pro jednotlivé třídy vyšší, než je stanoveno v Příloze 3 (Požadavky na kompost třídy I-III.).

6.2	Kompost musí odpovídat znakům jakosti podle Přílohy 4 (Znaky jakosti kompostu).

6.3	Výroba kompostů pro použití na výrobu biofiltrů ze zbytkového odpadu je přípustná, jestliže biofiltr vyrábí sám provozovatel kompostárny nebo je kompost v rámci přímého předání písemnou smlouvou předán na výrobu biofiltru.

6.4	Pro aplikaci podle oblasti použití (2. Oblasti použití kompostů)

Třída I a		K udržení úrodnosti zemědělských půd nejvýše 50 t sušiny na 1 ha jednou za tři roky, při použití na zemědělských rekultivacích dávka podle požadavku projektu rekultivace, na půdách, které nejsou určeny pro výrobu potravin nebo krmiv bez omezení.

Třída I b		Kompost třídy I b se nesmí použít v množství větším než 5 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 po sobě následujících let. Toto množství může být zvýšeno až na 10 tun sušiny kompostu v průběhu 5 po sobě následujících let, pokud použitý kompost obsahuje méně než polovinu přípustného množství sledovaných ukazatelů (Příloha 3).

7. Vstupní kontrola, separace cizorodých látek a dokumentace

7.1	Výrobce kompostu musí v rámci vstupní kontroly (podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) prověřit, zda jsou převzaté a vlastní odpady přípustné pro výrobu kompostu. Zejména je nutno prověřit druh, původ a kvalitu podle Přílohy 1, tohoto materiálu. Nepřípustné výchozí materiály je nutno z kompostování vyloučit. Jejich původ, druh, množství a pohyb je nutno zaznamenat odděleně.

7.2	K zajištění řádné kontroly výchozích materiálů je přípustné pouze převzetí kompostovatelných odpadů přímo, bez úpravy s meziskladováním, buď od původce odpadů nebo od systému sběru biologicky rozložitelných odpadů.

7.3	Výroba směsí z přípustných výchozích materiálů musí následovat až po provedené vstupní kontrole. Naproti tomu je převzetí směsí výchozích materiálů jako např. posekaná tráva smíchaná s posekanými křovinami, bioodpad ze separovaného sběru, přípustné, pokud je možné předpokládat, že nedojde k porušení zákazu směšování odpadů podle § 12, odst. 5 zákona o odpadech (185/2001, v platném znění).

7.4	Do kompostů nesmí být použity suroviny, které po skončení biologického zrání kompostu budou mít charakter cizorodých látek. Nejvyšší přípustné množství sledovaných látek uvádí Příloha 3. Jsou-li v zásadě přípustné výchozí suroviny znečištěny oddělitelnými součástmi cizorodých nebo škodlivých látek, je nutno provést separaci cizorodých a škodlivých látek, aby byla dosažena co nejvyšší jakost možná kompostu. Pokud nelze požadavky splnit ani separací cizorodých a škodlivých látek, je nutno tyto šarže z kompostování vyloučit a předat je k řádnému zpracování odpadu.

7.5	Dokumentaci o vstupních surovinách, je nutno vést odděleně od ostatních účetních knih a za účelem kontroly uchovávat po dobu pěti let (Příloha 6, část 1).

8. Kontrola výsledného produktu

8.1	K zajištění kvality kompostu provozovatel kompostárny musí u každé šarže kompostu zajistit akreditovanou laboratoří provozní kontrolu vyrobeného kompostu. Výsledky analýz musejí pro jednotlivé třídy odpovídat limitním hodnotám stanoveným touto vyhláškou (Viz Příloha 3).

8.2	Počet vzorků, u kterých může být překročen některý z limitů sledovaných parametrů (Příloha 3), je uveden v Příloze 7, tabulka 7.1.1. Přípustná odchylka od stanoveného limitu nesmí být větší než 20%.

8.3	Dokumentaci o hotovém kompostu, je nutno vést odděleně od ostatních účetních knih a za účelem kontroly uchovávat po dobu pěti let (Příloha 6, část 2).

9. Vzorkování

Odběr vzorků kompostu pro hodnocení a stanovení obsahu škodlivin v sušině se musí zásadně provádět tak, aby odebrané vzorky byly reprezentativní pro celé množství posuzovaného materiálu. Přitom je třeba přihlédnout k homogenitě a konzistenci vzorkovaného odpadu. Hmotnost hrubého vzorku by měla činit alespoň 50 kg, které je dále upravováno (kvartací, při které se nesmí odstraňovat nerozložitelné příměsi). Odběry vzorků může provádět pouze oprávněná osoba, která byla k této činnosti proškolena. V průběhu vzorkování musí být důsledně zajištěna jakost a řízení kvality vzorkování (Příloha 7, část 1 – Podrobnosti o vzorkování). O odběru vzorku musí být sepsán protokol, jehož vzor je uveden v Příloze 7, část 2 (Protokol o odběru vzorků). Podrobnosti o odběru jsou uvedeny v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí (Vzorkování odpadů, Věstník MŽP, ročník XI, částka 5, květen 2001).

10. Souhlas k provozování, hlášení

10.1	Provozovatelé zařízení, kteří mají v úmyslu vyrábět komposty, mohou toto zařízení podle § 14 zákona o odpadech (185/2001, v platném znění) provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, po udělení souhlasu k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Obsah provozního řádu je stanoven vyhláškou MŽP 383/2001 Sb. (Podrobnosti nakládání s odpady).

Kompostoviště o kapacitě menší než 500 t zpracovávaných rostlinných zbytků se nepovažuje za zařízení pro nakládání s odpady a povolení k provozu takového zařízení uděluje obecní úřad (???,  nevyplývá ze Zákona o odpadech)

10.2	Provozovatelé kompostárny, zasílají hlášení o roční produkci za uplynulý rok na formuláři, jehož vzor je uveden v Příloze 20 prováděcí vyhlášky 383/2001 Sb. k zákonu 185/2001 Sb., v platném znění.

11. Dodávání a značení

11.1	Způsob dodávání (volně ložené nebo balené) a způsob dopravy kompostů z odpadů je předmětem smlouvy výrobce (nebo dodavatele) a odběratele.

11.2	Původce odpadů nebo oprávněná osoba systému sběru biogenních odpadů musí předat výrobci kompostu při předávání materiálu podepsanou kopii veškerých dokladů o vstupní kontrole, o použitých výchozích materiálech a příměsích a o druhu a množství odseparovaných cizorodých látek. Potřebné doklady o jakosti výchozího materiálu (například doklad o původu) je nutno připojit v kopii při prvním použití tohoto materiálu k úpravě a při změně procesu nebo původu

11.3	V dodacím listu každé zásilky volně ložených i balených kompostů musí být uvedeno označení:

- Kompost podle této vyhlášky (třída I, Ia, II a III - doplní se podle výsledku rozboru kompostu na obsah sledovaných látek),

- uvedení oblasti použití nebo jednotlivých případů použití, ke kterému nebo kterým může být kompost použit

- název a sídlo výrobce (popř. i dodavatele),

- objem, hmotnost nebo počet kusů,

- u balených hmotnost balení.

- adresa příjemce (odběratele).

- číslo vagónu nebo auta a datum expedice.

- výsledky rozboru kompostu na obsah sledovaných látek.

13. Účinnost